Verklýsing með þjónustusamningi um viðhald raflagna

Eftirfarandi verkþættir sem merkt hefur verið við  eru hluti af þjónustusamningi

| um raflagnir vegna: |  |
| --- | --- |

1. 	Almennt.

1.1. 	Vinnutími.

Almennt er reiknað með því að unnið sé í dagvinnutíma. Undantekning eru  bilanir sem

ekki þola bið. Heimilt er að semja um aðra vinnutilhögun.

1.2. 	Útkall.

Verktaki skal tafarlaust sinna útkalli. Verkkaupi skal  geta náð sambandi við verktaka símleiðis (sími, farsími, símboði, bréfsími).

1.3. 	Umgengni.

Lögð skal  áhersla á við alla vinnu að ganga þrifalega um og  afgangs efni  og óhreinindi sem af vinnu stafa sé fjarlægt.

1.4. 	Skráning.

Verktaki skal halda  greinagóða dagbók um allt viðhald og bilanir

2.	Fyrirbyggjandi og reglubundið viðhald.

2.1. 	Ástandsskoðun og lagfæringar.

Verktaki kannar ástand rafkerfis. Verktaki framkvæmir smávægilegar lagfæringar samanber lýsingu hér að neðan.

2.2. 	Bilanir og skráning.

Í reglubundnu viðhaldi skráir verktaki niður allar þær bilanir sem hann finnur og telur að gera þurfi við. Áður en viðgerð hefst fær hann samþykki hjá verkkaupa fyrir framkvæmdum.

2.3. 	Endurhersla taflna.

Verktaki skal yfirfara töflur með tilliti til endurherslu tenginga.

2.4. 	Búnaður í töflum.

Verktaki skal yfirfara búnað í töflum og ganga úr skugga um að búnaðurinn vinni eðlilega. Athuga skal hvort óeðlilega mikil hitamyndun eigi sér stað. Endurbæta skal  merkingar í töflum sé þess þörf.

2.5. 	Aflestur orkumælis.

Verktaki skal lesa af orkumæli á skrá niðurstöður í dagbók.

2.6. 	Lampar og perur.

Verktaki skal athuga  ástand lampabúnaðar. Þrífa skal ryk af niðurhengdum lömpum og vegglömpum. Dusta skal ryk af lampaspeglum. Athuga skal þéttleika lampa. Þar sem perur eru útbrunnar skal skipta um þær, aðgæta skal að nýjar perur hafi sama lit  og ljósmagn (flúrperur). Athuga skal virkni neyðarlýsingarbúnaðar. Lagfæra skal halla, snúning og aðrar skekkjur lampa, festa grindur og hlífar sem hafa losnað. Athuga skal virkni kveikingar.

2.7. 	Lampar og rafbúnaður utandyra.

Athuga skal lampa og perur utandyra. Ganga skal úr skugga um þéttleika lampa og athuga hvort vatns- eða saggamyndun eigi sér stað. Athuga skal þéttleika ljósnema og hvort þeir vinni eðlilega. Stilla skal ljósnema og framkvæma smávægilegar lagfæringar á ljósabúnaði t.d. festa lausa lampa, festa lausar hlífar, lagfæra þéttingar.

2.8. 	Rofar tenglar og klær.

Athuga skal ástand rofa og tengla ásamt tækjaklóm. Spennumæla skal alla tengla og ganga úr skugga um að jarðtengingar séu í lagi. Athuga skal ástand blindloka.

2.9.	Lausataugar og strengir.

Skoða skal tækjasnúrur, lampasnúrur og utanáliggjandi kapallagnir. Lagfæra skal eða skipta um snúrur ef nauðsyn krefur og  lagfæra tofestur.

2.10.	Peruskipti.

Verktaki skal endurnýja flúrperur og ræsa í samráði við verkkaupa. Skrá skal í dagbók hvenær peruskipti fara fram.

3.	Útkall og bilanir.

3.1. 	Verktaki skal tafarlaust sinna útkalli. Við útkall skal verktaki gera þær lagfæringar sem nauðsynlegar eru til að ekki verði meira tjón en hugsanlega er orðið. Í mörgum tilfellum er hægt að gera fullnaðarlagfæringu á bilun samstundis. Gera skal ráð fyrir að slík vinna geti tekið allt að       klst. eftir að á staðinn er komið.

3.2. 	Greinagerð.

Verktaki skal greina frá a) hver það var sem kallaði  út viðgerðarmann,  b) í hverju bilunin var fólgin c) hvaða viðgerð var framkvæmd og d) tímalengd útkalls.

|  | Staður | Dags. |
| --- | --- | --- |

| Verktaki |  | Verkkaupi |
| --- | --- | --- |